## Slide 1: Оползни и обвалы: причины возникновения и районы распространения

## Slide 2: Оползни – это
смещение масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести.

## Slide 3
Рис 1. Схема оползня: а - трещины отрыва, перпендикулярные направлению смещения; b – главная трещина отрыва, S – трещины растяжения, d – радиальные трещины.

## Slide 4: Причины возникновения оползней
образуются в различных породах в результате нарушения их равновесия и ослабления их прочности и вызываются как естественными, так и искусственными причинами

## Slide 5: Естественные причины образования оползней
увеличение крутизны склонов;
подмыв их оснований морскими и речными водами;
сейсмические толчки и т.п.

## Slide 6: Искусственные (антропогенные) причины образования оползней
разрушение склонов дорожными выемками;
чрезмерный вынос грунта;
вырубка леса и т.п.
Согласно международной статистике до 80% современных оползней связано с деятельностью человека.

## Slide 7: Классификация оползней по типу и состоянию материала
Некоторые из них полностью состоят из скального материала, другие -только из материала почвенного слоя, а третьи представляют собой смесь льда, камня и глины.
Снежные оползни называются лавинами.

## Slide 8
Оползни можно классифицировать и по другим признакам: по скорости движения оползневой массы, масштабам явления, активности, мощности оползневого процесса, месту образования и др.

## Slide 9
По масштабу оползни подразделяются на:
крупные,
средние
мелкомасштабные.
Крупные оползни вызываются естественными
причинами и образуются вдоль склонов на сотни метров.
Их толщина достигает 10—20 м и более.
Средние и мелкомасштабные оползни характерны для антропогенных процессов.

## Slide 10
По месту образования оползни подразделяют на
горные,
подводные,
снежные
оползни, возникающие в связи со строительством искусственных земляных сооружений (котлованов, каналов, отвалов пород и т.п.). По мощности оползни могут быть
малыми,
средними,
крупными и
очень крупными
и характеризуются объемом смещающихся пород, который может составлять от нескольких сотен кубических метров до 1 млн. м3 и более.

## Slide 11: Обвалы -
быстрое перемещение масс горных пород, образующих преимущественно крутые склоны долин.

## Slide 12
В высокогорных областях причиной обвалов обычно служат появляющиеся трещины, которые, пропитываясь водой (и особенно при замерзании воды), увеличиваются в ширину и глубину до тех пор, пока отделяемая трещиной масса от какого-нибудь толчка (землетрясение) или после сильного дождя (особо сильное пропитывание трещины водой) или же какой-нибудь иной причины, иногда искусственной (например, проведение железнодорожной выемки или карьера у подножья склона), не преодолеет сопротивления удерживающих ее пород и не обрушится в долину.

## Slide 13
Величина обвала варьирует в самых широких пределах, начиная от обрушения от склонов небольших обломков пород, которые, накапливаясь на более пологих участках склонов, образуют т. н. осыпи, и до обвала огромных масс, измеряемых млн. м3

## Slide 14
По мощности обвального процесса обвалы подразделяются на:
крупные (отрыв пород более 10 млн. м3),
средние (от 1 млн. до 10 млн. м3)
мелкие (отрыв пород менее 1 млн. м3).
По масштабу проявления обвалы подразделяются на:
огромные (100 - 200 га.),
средние (50 - 100 га.),
малые (5 - 50 га.)
мелкие (менее 5 га.).

## Slide 15: Сели
Под селем понимается паводок с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (до 50-60 % объема потока), возникающий в бассейнах небольших горных рек и сухих логов и вызванный, как правило, ливневыми осадками или бурным таянием снегов.

## Slide 16
Это явление кратковременное (обычно оно длится 1—3 ч), характерное для малых водотоков длиной до 25—30 км и с площадью водосбора до 50—100 км2.
Из-за большой скорости течения время от момента возникновения селя в горах до момента выхода его в предгорье исчисляется подчас 20—30 минутами.

## Slide 17
Селевые потоки наблюдаются во всех горных районах страны.
Горы Кавказа, Карпат, Крыма, Урала, Памира, Алая, Тянь-Шаня, Алтая, Саян, хребты Баргузинский, Удакан, Становой, Верхоянский, Черского, Колымский — всюду здесь время от времени грохочут селевые потоки.

## Slide 18
Сколь разнообразны горы, столь многообразны и селевые потоки в отношении
частоты прохождения, состава и объема твердого материала, максимального расхода и пр.
Решающим здесь обстоятельством является не столько сама по себе высота гор,
сколько крутизна склонов, или, как иногда говорят, энергия рельефа.
Минимальный уклон селевого водотока —
10— 15%, максимальный — до 800—1000%.

## Slide 19
По составу переносимого твердого материала селевые потоки принято различать следующим образом:
грязевые потоки - смесь воды с мелкоземом при небольшой концентрации камней. Объемный вес 1,5—2,0 т/м ;
грязекаменные потоки - смесь воды, мелкозема, гальки, гравия, небольших камней; попадаются и крупные камни, но их немного, они то выпадают из потока, то вновь начинают двигаться вместе с ним. Объемный вес 2,1—2,5 т/м3;
водокаменные потоки - смесь воды с преимущественно крупными камнями, в том числе с валунами и со скальными обломками. Объемный вес 1,1 —1,5 т/м3.

## Slide 20: Сели классифицируются и по объему перенесенной твердой массы:
Размер селя Объем селя
Небольшой 0,1 - 1,0 тыс. м3
Довольно большой 1,0 - 10 тыс. м3
Большой 10 - 100 тыс. м3
Очень большой 0,1 - 1,0 млн. м3
Огромный 1 - 10 млн. м3
Грандиозный 10 - 100 млн. м3

## Slide 21
При огромных селях с 1 км2 селеносного бассейна в среднем сносится 20—50 тыс. м3 твердого материала, или 50—120 тыс. т.
Селевые потоки возникают при одновременном выполнении трех условий:
наличии на склонах бассейна достаточного количества продуктов разрушения горных пород;
наличии нужного объема воды для смыва или сноса со склонов рыхлого твердого материала и последующего его перемещения по руслам;
наличии крутого уклона склонов и водотока.

## Slide 22
В большинстве случаев причиной образования селей служат ливневые осадки, реже интенсивное таяние снега, а также прорывы моренных и завальных озер, обвалы, оползни, землетрясения. Впрочем, каждому горному району свойственна определенная статистика причин возникновения селей.

## Slide 23
Лавина представляет собой огромную массу снега, падающую или соскальзывающую с крутых склонов гор под действием силы гравитаций и вследствие нарушения устойчивости снежных склонов, это происходит, когда сила сцепления снежных частиц падает настолько, что уже не в состоянии противостоять земному притяжению.

## Slide 24
По своей сути, это явление аналогично обвалу или оползню (недаром в переводе с латинского labina — "оползень"), хотя оно имеет и существенные отличия. Скорость движения лавины огромна — 120—360 километров в час, если лавинная масса насыщена воздухом, и 50—70 километров в час, если это плотное слежавшееся образование.

## Slide 25
Движение лавины сопровождает свистящее шипение и громкий скрежет. Сходу лавины из сухого снега чаще всего сопутствует образование воздушной предлавинной волны, производящей колоссальные разрушения.
Мощная ударная волна способна не только нанести серьезный материальный ущерб, но и убить человека, вызвав приступ удушья.

## Slide 26
Можно выделить два основных типа лавин:
пылевые и пластовые.
Пылевые лавины состоят из снежной пыли, такая лавина способна разрастаться, вовлекая в движение все новые и новые массы рыхлого снега.
Пластовые лавины более близки к оползням по своей природе. Они представляют собой мощные пласты слежавшегося снега» скользящие по нижележащим застарелым пластам. Этот тип лавин наиболее опасен.

## Slide 27
Различают лотковые, прыгающие лавины и лавины с плоской основой.
Если снежный пласт съезжает по всей поверхности склона, то лавина имеет плоскую основу.
Лотковые лавины как будто стекают по ложбинам и эрозийным бороздам.
Прыгающие лавины свободно летят вниз, соскользнув с уступов.

## Slide 28
Самые разрушительные последствия имеют лавины, возникающие в лесных горных районах. Здесь к снежной массе добавляются стволы больших деревьев.
К счастью, хотя время возникновения лавины непредсказуемо, зато лавиноопасные районы хорошо известны и на пути возможного схода лавин стараются постройки не размещать.