## Slide 1: Лекция 3. Классификация и развитие технологических процессов и систем.
Лектор: В. Н. Гавриленко

## Slide 2: 3.1. Классификация технологических процессов

## Slide 3: 1.1.Признаки классификации ТП
1. по способу организации технологических процессов,
2. по кратности обработки сырья,
3. по виду используемого сырья,
4. по уровню автоматизации,
5. по отношению к используемым ресурсам.

## Slide 4: 1.2.Дискретные (периодические) ТП
Особенности использования ТП:
сырье или заготовки загружается через определенные промежутки времени;
после обработки полученный продукт выгружается.
Типичные дискретные ТП:
выплавка чугуна,
литье в формы,
коксование углей,
обработка материалов резанием.

## Slide 5: 1.3. Недостатки дискретных ТП
простой оборудования во время загрузки / выгрузки сырья;
потери рабочего времени и дополнительные затраты труда;
непостоянство технологического режима в начале и в конце процесса;
сложность обслуживания и автоматизации ТП;
удлинение производительный цикл.

## Slide 6: 1.4.Непрерывные технологические процессы
поступление сырья и выгрузка конечных продуктов производится непрерывно.
Типичные непрерывные ТП:
разливка стали;
переработка нефти ;
конвейерная сборка;
производство цемента.

## Slide 7: 1.5. Достоинства непрерывных ТП
  не имеют простоев оборудования, перерывов в выпуске конечных продуктов;
  могут быть полностью механизированы и автоматизированы;
  имеют постоянный технологический режим и стабильное качество готовой продукции;
  имеют большую компактность оборудования, что обеспечивает меньшие капитальные затраты и эксплутационные расходы на обслуживание и ремонт, уменьшает потребность в рабочей силе.

## Slide 8: 1.6. Комбинированные ТП
основная тенденция промышленного производства - замена дискретных процессов непрерывными.
комбинированные ТП - сочетание стадий дискретных и непрерывных процессов
Примеры комбинированных ТП:
работа доменной печи,
целлюлозно-бумажное производство.

## Slide 9: 1.7.Классификация ТП по уровню автоматизации
ручные,
механизированные,
автоматизированные,
автоматические,
безлюдные технологические процессы.

## Slide 10: 1.8. Примеры ТП по уровню автоматизации
  Ручная ковка производится на наковальне с помощью кувалды и различного вспомогательного инструмента.
  Механизированными являются процессы по подъему и транспортированию грузов с помощью подъемно-транспортных устройств, машинная ковка.
  Автоматизированными являются технологические процессы изготовления деталей на станках с ЧПУ.
  Автоматическими являются технологические процессы холодной листовой штамповки на листоштамповочных автоматах.
  Комплексная автоматизация на основе роторно-конвейерных линий

## Slide 11: 1.9. Классификация ТП по отношению к используемым ресурсам
наукоемкие ТП,
капиталоемкие ТП,
энергоемкие ТП,
ресурсосберегающие ТП,
безотходные ТП,
малооперационные технологические процессы.

## Slide 12: 1.10. Примеры ТП по отношению к используемым ресурсам
■ наукоемкие : порошковая металлургия, обработка металлов давлением, робототехника и др.;
■ прогрессивные технологии при внедрении в производство требуют больших капитальных вложений, особенно капиталоемкими являются роботизированные производства;
■ энергоемкие: электрофизические и плазменные методы обработки материалов;
■ комплексные: переработка нефти, пластмасс;
■ малооперационные : процессы производства гаек, кольцевых деталей с резьбой, разлива молока, соков, лимонада, упаковки пищевых продуктов.

## Slide 13: 2. Пути и закономерности развития технологических процессов.

## Slide 14: 2.1. Законы развития технологических процессов
технологические действия выполняют работники (живой труд) и производственные машины (прошлый труд).
уровень соотношения между живым и овеществленным трудом устанавливает производительность совокупного труда – основной экономический показатель уровня развития ПП.
Направления совершенствования ТП :
совершенствование вспомогательных ходов;
совершенствование рабочих ходов

## Slide 15: 2.2. Требования к технологическим новшествам
1. физически осуществимы (соответствовать законам природы, на которых базируется принцип действия нового устройства);
2. технически реализуемы (соответствовать ресурсам и научно-техническому потенциалу общества);
3. экономически выгодны.

## Slide 16: 2.3. Эволюционный путь развития ТП
1.Снижение трудозатрат за счет улучшения только вспомогательных действий( рост производительности, но не появление новых технологий);
2. Экономический эффект может быть достаточно весом, так как вспомогательных действий в структуре технологического процесса гораздо больше, чем рабочих.
Технические решения :
■ механизации и автоматизации живого труда;
■ ускорение движения исполнительных механизмов;
■ рациональное размещение технологического оборудования.

## Slide 17: 2.4. Революционный путь развития ТП
изменения в области рабочих действий, которые обеспечивают снижение совокупных затрат труда за счет снижения затрат прошлого труда.
реализация революционных решений требует проведения НИОКР, смены технологии и основного технологического оборудования, других затрат.

## Slide 18: 2.5. Преимущества революционного пути развития ТП
1. Технические решения революционного типа более эффективны, чем эволюционного того же назначения.
2. Уменьшение суммарных затрат труда при революционных решениях может осуществляться в результате уменьшения как живого, так и прошлого труда на единицу продукта.

## Slide 19: 2.6.Возможные пути революционного развития ТП
повышение технологичности предмета труда (нагрев металла перед ковкой);
повышение технологических возможностей инструмента ( резец-лазер);
совершенствование технологического оборудования для выполнения рабочих операций (металлообрабатывающие станки нового поколения);
кардинальное изменение рабочего хода - смена технологии.

## Slide 20: 3. Закономерностей развития технологических систем.

## Slide 21: 3.1. Понятие технологической системы
Технологическая система (ТС) – совокупность взаимосвязанных технологических операций и процессов при изготовлении продукта, услуги.
При классификации ТС выделяют четыре иерархических уровня систем (технологическая операция, технологический процесс, производственное подразделение (цех), предприятие).
Основные задачи ТС:
производство конкурентоспособного продукта;
рост производительности труда;
совершенствование технологии производства.

## Slide 22: 3.2.Уровень автоматизации ТС
1.Механизированная ТС - использование различных механизмов при выполнении рабочих и вспомогательных процессов в элементах системы.
2.Автоматизированная ТС - кроме механизации характеризуется частичным использованием автоматических устройств в функциях управления элементами технологической системы.
3. Автоматическая ТС – функционирование и управление технологической системой в целом в автоматическом режиме без участия человека (роботизированная конвейерная линия сборки автомобилей, синхронизация отдельных элементов которой осуществляется с помощью ЭВМ).

## Slide 23: 3.3.Уровень специализации ТС
1.Специальная ТС - изготовление (ремонт) изделия одного наименования и типоразмера.
2. Специализированная ТС - изготовление или ремонт групп изделий ( химический завод по производству различных видов минеральных удобрений).
3.Универсальная ТС -изготовление или ремонт изделий с различными конструктивными и технологическими признаками (предприятие по ремонту бытовых приборов).

## Slide 24: 3.4.Структура технологической системы

## Slide 25: 3.6. Примеры технологических систем
коксохимическая батарея состоит из отдельных камер, число которых доводят до 70,в каждой камере происходит один и тот же процесс коксования угля, но со сдвигом во времени, равным примерно 15 минутам (на выгрузку / загрузку) -параллельная технологическая систему (тип а);
первичная переработка нефти образует технологическую систему по последовательной схеме (тип б);
целлюлозно-бумажное производство образует технологическую систему по комбинированной схеме (тип в).

## Slide 26: 3.7.Пути развития Тс
1. Рационалистический - замещение живого труда прошлым, относящееся к любым действиям из всей совокупности технологических действий ТС( внутри отдельного элемента технологической системы или замещение на уровне вспомогательных действий, обеспечивающих реализацию технологических связей между элементами системы).
2.Оптимизация ТС- получение большего результата без качественного изменения объекта и его элементов при прежних затратах за счет более умелого использования объекта оптимизации. Условием оптимизации является максимум системного выпуска при постоянстве затрат прошлого и живого труда в системе до и после оптимизации. Элементы системы качественно не изменяются, поэтому значения параметров уровня технологии в элементах системы также остаются неизменными.

## Slide 27: 3.8. Пути развития ТС
3. Эволюционное развитие ТС - снижение совокупных затрат труда за счет улучшения вспомогательных действий как внутри элементов системы, так и за их пределами (сокращение расстояния перемещения предмета труда между элементами ТС, выбор поставщиков сырья, организация собственных производственных элементов, строительством предприятий непосредственно у источников сырья и т. д.).
4. Революционное развитие ТС - повышение результативности рабочих действий или их принципиальную замену (революционное развитие некоторого элемента технологической системы приводит к повышению качественных характеристик всей системы).